## Slide 1: 实验4

## Slide 2: 验收说明
所有同学都需要提交实验报告
下周三（11月20日）上午7:50-8:40在外训楼301进行验收；
只验收第三部分；
要求不少于3台交换机和两台路由器（要求IP地址第一位是204，第二位是学号后三位%255 ）；
至少8个VLAN，需要用两台以上的路由器将其连通，需要采用两种互联方法。路由器上可以静态或者动态配置路由；（不要用VLAN 1）
不同VLAN内的主机间可以互相ping 通
路由器上的路由表正确，清楚数据包走的路径
能解释清楚不同VLAN配置的区别和原理

## Slide 3: 思考题
如何在同一个局域网中，配置两个IP网段（要求这两个网段的设备可以互相ping通，采用两种以上的配置方法）
选择自己拓扑中两个不同VLAN中的PC机，中间要经过trunk链路连接的路由器，阐述互相ping时的完整传输流程。（包括交换机和路由器的简单处理过程，并且要指出数据包中VLAN标签的变化过程）
请阐述物理以太网络、VLAN及IP网段的关系，说明路由器是如何把不同VLAN连通的。

## Slide 4: 实验4的第一部分
Vlan配置
启动SW1，PC1，PC2
Telnet到SW1，PC1，PC2上进行配置
PC1的F0/0接口配成1.1.1.1
PC2的F0/0接口配成1.1.1.2
将SW1的端口f1/11 配成Vlan 2
将SW1的端口f1/12配成Vlan 3
是否能ping通
将SW1的端口f1/12配成Vlan 2
是否能ping通

## Slide 6
Vlan配法
登录SW1
在Router#下输入
vlan database
Vlan 2
Vlan 3
Exit
创建两个vlan 2，3
Notes: erase flash

## Slide 7
先用abort退出vlan database，
然后输入 erase flash
再进入vlan database配置就行了

## Slide 8
Conf
在Router（config）#下输入
Interface vlan 2
exit
Interface vlan 3
Exit
激活两个vlan

## Slide 9
在Router（config）#下输入
Interface f1/11进入接口f1/11的配置界面
Switchport access vlan 2

## Slide 10: 实验4的第二部分
Vlan配置
启动SW1， SW2， PC1，PC3
Telnet到SW1， SW2， PC1，PC3上进行配置
PC1的F0/0接口配成1.1.1.1
PC3的F0/0接口配成1.1.1.3
将SW1的端口f1/11 配成Vlan 2
将SW2的端口f1/11配成Vlan 2
是否能ping通
将SW2的端口f1/1配成trunk模式
将SW1的端口f1/2配成trunk模式
是否能ping通

## Slide 12
在Router（config）#下输入
Interface f1/1进入接口f1/1的配置界面
Switchport mode Trunk
Switchport trunk allowed vlan all
（允许所有本交换机上配置的VLAN通过，交换机上必须配有这个VLAN才行）
Notes: 交换机上必须配有这个vlan才行

## Slide 13: 实验4的第三部分
不同Vlan互联

## Slide 14: 方法1

## Slide 15: 方法2

## Slide 16
Interface f1/0.1
Encapsulation dot1q 2
Ip add 1.1.1.1 255.0.0.0
Interface f1/0.2
Encapsulation dot1q 3
Ip add 3.1.1.1 255.0.0.0
子接口对应的物理接口一定要启动